## Slide 1
Aus- und Fortbildung
Empfehlungen für den
Feuerwehreinsatz bei Acetylenflaschen
vfdb-Merkblatt Acetylen (Mai 1999)

## Slide 2: Eigenschaften
hochentzündlich, Zündtemperatur > 305 °C
Achtung: Zersetzungsgefahr, weil instabil
Explosionsbereich ca. 1,5 - 83 Vol.-%
je nach vorgefundener Lage höchste Berstgefahr für die Acetylen-Druckgasbehälter, dann Druckwelle und Bildung eines Feuerballs (Durchmesser bis zu ca. 30 m) mit bis zu 300 m weit fliegenden Metallteilen
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 3: Erscheinungsbild
etwas leichter als Luft (C2H2, Dichteverhältnis 0,9)
Geruch z.T. knoblauchartig, gummiartig
Flaschenfarbe kastanienbraun (bis 2006 auch noch gelb)
Flaschenverschluss: Bügelverschluss, ovales Handrad
Flaschen haben keinen hohlen Klang (wegen der Füllmasse)
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 4: Nachweis
Geruch
Ex-Messgerät
Prüfröhrchen z.B. Benzinkohlenwasserstoff
UN-Nr.: 1001
Hommel-Merkblatt-Nr.: 214
Nüßler-Merkblatt 116 (Ausgabe 2000)
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 5: Merkmale einer Acetylenzersetzung
Temperatur der Flaschenwand steigt ohne äußere Einwirkung (bei Flammenrückschlag beginnende am Flaschenkopf)
Beim Brand ist am Ventil oder Druckminderer keine hell leuchtende gelbe Flamme, sondern Verfärbung bzw. Ruß oder Qualm innerhalb der Flamme erkennbar.
Ausströmendes Gas riecht abnormal bzw. entströmt ungleichmäßig.
Achtung: Plötzlicher Stopp des Gasaustritts (Aufhören des
Zischgeräuschs) bedeutet in den meisten Fällen Verstopfung
des Ventils, nicht aber Entleerung.
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 6: Maßnahmen
Es halten sich grundsätzlich nur die unbedingt notwendigen Einsatzkräfte in der näheren Umgebung der betroffenen Gasflasche auf.
Sicherheitsabstand: Für Einsatzkräfte unter Atemschutz und mit geeigneter Hitzeschutzkleidung: ca. 20 - 30 m; dient dem Kühlen aus Deckung (Deckung muss auch Flaschenteilen standhalten)
Räumungsradius: Direkt angrenzende Gebäude sowie im Freien ca. 300 m (hängt vom Straßenverlauf, der Bebauung etc. ab), für weiter entfernte Gebäude innerhalb des Räumungsradius gilt: Menschen halten sich auf der der Einsatzstelle abgewandten Seite auf
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 7: Maßnahmen
Wegen der Zersetzungsgefahr sind Gasflaschen-Bergebehälter für Acetylengasflaschen ungeeignet und nicht zugelassen!
Flaschen möglichst nicht erschüttern.
Nie versuchen, Acetylengasflaschen bei einem Ventilschaden mit einer Dichteinrichtung (z.B. für Chlorgasflaschen) dicht zu setzen, da während der Dichtarbeiten mit den nicht ex-geschützten Abdichtmaterialien Explosionsgefahr besteht.
Hinweis: Von dem Acetylengasflaschenzerknall mit Todesfolge in Salzburg ist bekannt, dass sich kurz vor dem Zerknall die Tonlage des ausströmenden Gases von einem „eher dumpfen Grollen zu einem ohrenbetäubenden hohen Pfeifen“ geändert hat.
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 8: Maßnahmen Ausströmend – nicht brennend
höchste Explosionsgefahr in geschlossenen Räumen
Umgebung räumen
Zündquellen vermeiden
Flasche auf Erwärmung (=Zersetzung) prüfen
wenn Flasche kalt und reines Gas entweicht: Flaschenventil schließen
Flaschenerwärmung prüfen, wenn mehr als „warm“: kühlen
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 9: Maßnahmen Ausströmend – nicht brennend
Fenster/Türen etc. öffnen (zur Be- und Entlüftung und als Druckentlastungsöffnungen)
Raum be-/entlüften, Ex-Gefahr prüfen
Bei ungehindertem Gasaustritt gibt die Acetylengasflasche ihren Inhalt innerhalb kurzer Zeit ab und führt so in der Umgebung zu einer latenten Explosionsgefahr. Das darauf folgende Nachgasen bedeutet nur dann eine (zusätzliche) Gefahr, wenn die Flasche über längere Zeit in einem kleinen geschlossenen Raum gelagert wird. Ggfs. regelmäßig Ex-Messungen durchführen
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 10: Maßnahmen Ausströmend - brennend
Gefährdungsbereich räumen
Flammenrückschläge vom Brenner her sind unwahrscheinlich
Nur wenn die Flamme (am Ventil) „sauber“ brennt, darf das Ventil geschlossen werden. (Dies kommt praktisch bei Ventilbränden für die Feuerwehr nicht in Frage!)
Flaschen, die länger als 60 Sekunden am Ventil brennen, nicht mehr manipulieren Flasche ausbrennen lassen und kühlen
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 11: Maßnahmen Kühlen von wärmebeaufschlagten Acetylengasflaschen
Bei sehr schneller - auch nur punktueller – Temperaturerhöhung ist das baldige Bersten innerhalb weniger Sekunden wahrscheinlich.
Durch Kühlen (24 Stunden) ist ein evtl. Acetylenzerfall in der Regel zu stoppen.
Flaschenbündel mindestens 24 Stunden kühlen.
Bei Flaschenbündeln sicherstellen, dass möglichst auch die inneren Flaschen bzw. Zwischenräume des Bündels erreicht werden (z.B. mit Wasserwerfer von oben beregnen).
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 12: Maßnahmen Kühlen von wärmebeaufschlagten Acetylengasflaschen
Fenster/Türen etc. öffnen (zur Be- und Entlüftung und als Druckentlastungsöffnung)
aus Deckung (Sicherheitsabstand!) heraus zunächst mit starkem, später sanftem Sprühstrahl ca. 30 Minuten kühlen
Bleibt die Flasche danach kühl (Kühlen kurz einstellen; prüfen, ob der Flaschenmantel zu schnell trocken wird; ggfs. Infrarotkamera oder Fernthermometer; ggfs. Hand auflegen), das Kühlen für 5 - 10 Minuten unterbrechen (weiter auf nächster Folie)
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 13: Maßnahmen Kühlen von wärmebeaufschlagten Acetylengasflaschen
Bleibt die Flasche kalt, kann die Flasche geborgen und in ein Wasserbad (Ventil höher als der Flaschenfuß gelagert) gelegt werden. Nur wenn dies vor Ort nicht möglich ist (z.B. im einem Wohngebiet), kann sie in einem Wasserbad an einen sicheren Ort verbracht werden und dort unter fortwährender Kontrolle über 24 Stunden gekühlt werden.
Flaschenbündel nicht zerlegen, da durch Abbrand von Leitungen partielle Flaschenerwärmungen mit folgender Acetylenzersetzung verursacht worden sein könnten und dies von außen nicht festzustellen ist.
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 14: Maßnahmen Aufschießen von Acetylengasflaschen
Nach Erfahrungen aus Schweden und Deutschland können brennende und/oder erwärmte Acetylengasflaschen aus der Deckung heraus und in einem Sicherheitsabstand von mind. 50 m mit Gewehren aufgeschossen werden. Sie zerbersten dabei nicht, sondern brennen aus.
Dies darf aber nur von geeigneten Personen (z.B. Scharfschützen der Polizei) mit geeigneten Waffen und geeigneter Munition im Freien und in ausreichender Entfernung von Personen/Gebäuden durchgeführt werden.
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 15: Maßnahmen Aufschießen von Acetylengasflaschen
Die Flaschen sind dann mehrfach an verschiedenen Stellen über die Länge des Mantels, nahezu punktgenau mittig (zur Verminderung von Querschlägern) aufzuschießen
Werden Flaschen angeschossen, so muss die sofortige Zündung des ausströmenden Acetylens sichergestellt sein. Dies geschieht mit geeigneter Munition oder mit Spreng-/Blendgranaten mit Fernzündern. Umliegende gefährdete Objekte sind in Absprache mit den Schützen zu räumen bzw. zu sichern.
Alle Einsatzkräfte begeben sich in einer Entfernung von mindestens 50 m von der Flasche in Deckung!
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 16: Folgemaßnahmen
Flaschenbündel nicht zerlegen (mind. 24 Stunden kühlen)
Flaschen nach einem Brand/Zersetzung entsprechend kennzeichnen
Flasche ins Füllwerk überführen (lassen)
benachrichtigen: Besitzer Lieferant/Hersteller
Eigenschaften
Erscheinungsbild
Nachweis
Maßnahmen
Maßnahmen
Merkmale einer
Acetylenzersetz.
Kühlen
ausströmend
brenned
ausströmend
nicht brennend
ausströmend
nicht brennend
Kühlen
Kühlen
Aufschießen
Aufschießen
Folge
maßnahmen

## Slide 17
ENDE
Präsentation erstellt: 37.23 Groß
Layout: J. Seippel/O. Dresel